Exercicios de Revisão Pesquisa Operacional – Área II  (2008/01)

- Considere o tableau de  transporte apresentado abaixo.

|  | 9 |  | 7 |  | 12 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 12 |  | 12 |  | 15 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 8 |  | 9 |  | 6 |  | 12 |
| 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 14 |  | 12 |  | 11 |  | 12 |
|  |  |  |  | 7 |  | 5 |  |

- Os numeros em azul dentro das células do tableau correspondem à base atual. Verifique se a base atual é otima. Apresente os resultados da verificação no proprio tableau.

Resp. A base atual é ótima, pois como é um problema de minimização o valor mais positivo deveria entrar na base. Como todos os valores das variávis não básicas são menores ou iguais a zero, a base apresentada é ótima.

- O problema possui soluções otimas alternativas? Em caso positivo, indique quais celulas comporiam uma solução otima alternativa.

Resp. O problema possui solução ótimas alternativas, pois existem variáveis não básicas iguais a zero. Uma solução possível seria colocar o ZERO (célula 3) e tirar o valor 2 da base, que é a célula vértice da variável não básica em questão como sinal positivo de menor valor.

- Viagens rodoviarias partem das estações nas cidades A,B,C e D. Os onibus a serem utilizados pelas estações partem de 3 garagens localizadas em diferentes pontos do estado. A garagem 1 dispoe de 15 onibus, a garagem 2 dispoe de 20 onibus e a garagem 3 dispo de 25 onibus. A demanda de onibus em cada cidade vem apresentada na tabela abaixo. Se o objetivo é minimizar o custo total, determine quantos onibus cada uma das cidades deve remeter às cidades e quantos ficaram na garagem, analisando o tableau final apresentado.

|  | Cidades |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| Garagem | 1 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|  | 2 | 30 | 20 | 50 | 20 |
|  | 3 | 40 | 10 | 20 | 30 |
| DEMANDA | 8 | 10 | 12 | 15 |
|  | Cid. A |  | Cid. B |  | Cid. C |  | Cid. D |  | Cid. Artif. |  |
| Garagem 1 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 0 |
|  | 8 |  | -20 |  | -20 |  | -30 |  | 7 |  |
| Garagem 2 |  | 30 |  | 20 |  | 50 |  | 20 |  | 0 |
|  | -10 |  | -10 |  | -30 |  | 15 |  | 5 |  |
| Garagem 3 |  | 40 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 0 |
|  | -20 |  | 10 |  | 12 |  | -10 |  | 3 |  |

Resp.  A garagem 1 envia 8 onibus para a Cidade A. A garagem 2 envia 15 onibus para a Cidade D. A garagem 3 envia 10 onibus para a Cidade B. e 12 para a Cidade C. Na garagem 1 ficam 7 onibus, na garagem 2 ficam 5 onibus e na garagem 3 ficam 3 onibus.